Le microscope optique

But.- Apprendre à se familiariser avec l'usage du microscope optique.

Principe.- Le microscope optique est un instrument servant à grossir l'image d'un objet. Il est composé d'une série de lentilles et de prismes ainsi que de diverses pièces mécaniques et d'éclairage facilitant son usage.

Le pied du microscope est la partie qui repose sur la table, il assure la stabilité de l'appareil. La potence est la partie plus ou moins verticale qui relie les diverses composantes. On doit toujours tenir le microscope par la potence quand on le transporte ou le déplace. La platine est une surface plane, horizontale sur laquelle on place l'objet à observer. Elle porte deux valets métalliques qui servent à tenir la lame porte-objet que l'on observera. Le tube optique est un cylindre qui contient les lentilles formant l'oculaire. Les lentilles qui sont près de l'objet sont appelées lentilles d'objectif. Il y a deux vis qui permettent de faire monter ou descendre la platine. La vis macrométrique, elle permet un grand déplacement vertical de la platine. La deuxième est la vis micrométrique, elle fait la même chose que la vis macrométrique mais le mouvement est beaucoup plus faible. Ces deux vis permettent de faire la mise au point sur l'objet observé. Sur le type de microscope illustré ci-contre, le grossissement est donné par un Zoom. En le tournant, on fait varier la valeur du grossissement. Le dessous de la platine est équipé d'un disque tournant porteur d'ouvertures de différentes grosseurs, c'est le diaphragme. Il sert à contrôler la quantité de lumière qui passera dans le système optique.

Identifiez les différentes parties du microscope en vous servant du texte donné dans les principes ci-haut.

Matériel.
- Microscope

- Lame préparée de cellules d'épithélium d'oignon ou autre lame préparée facile de mise au point.
- Lame préparée de protozoaires variés
- Lame préparée portant un carré de papier millimétré
- Lame préparée portant un petit morceau de journal avec la lettre "e"

Manipulations
Nettoyez les objectif et oculaires avec du papier à lentilles.

Activité A

A- Mise au point sur une lame préparée de cellules d'épithélium d'oignon

Pour les étapes 1 à 5, ne regardez pas dans le microscope!

1- Allumez le système d'éclairage.

2- Placez la lame porte-objet au centre de la platine, placez les valets sur la lame, l'objet à observer bien au centre de l'ouverture lumineuse.

3- Placez le Zoom au plus petit grossissement ( 100 X face à l'index blanc ).

Ou, si vous avez un microscope différent: tourner le barillet porte-objectif de façon à placer le plus petit objectif, généralement 10X, face à l'objet à observer.

4- Avec la vis macrométrique, montez la platine vers l'objectif. Montez le plus près possible sans toucher à l'objectif. Pour y arriver, regardez de côté, au niveau de la platine, la distance entre la lame et l'objectif.

5- Placez l'ouverture du diaphragme à un éclairage moyen ( Z 3 ). ou régler le diaphragme à un ouverture moyenne.

6- Maintenant regardez dans l'oculaire et descendez LENTEMENT la platine avec la vis macrométrique. Quand vous voyez une image de l'objet, arrêtez.

7- En utilisant la vis micrométrique, ajustez l'image en montant ou descendant la platine jusqu'à ce que l'image soit claire et nette.

MAINTENANT VOUS NE DEVEZ PLUS TOUCHER À LA VIS MACROMÉTRIQUE!

8- Ajustez l'éclairage à votre convenance avec le diaphragme. 
9- Changez le grossissement si c'est requis. 
Pour changer le grossissement, utilisez le Zoom en augmentant graduellement la puissance de grossissement. Refaire la mise au point avec la vis micrométrique ou tournez le barillet porte-objectif pour placer l'objectif 45X ou 100X viv-à-vis l'objet. À 100X il faut utiliser de l'huile à immersion. Pour ce faire placer une goutte d'huile sur la lame et placez la lame sous l'objectif 100X de façon à ce que l'huile fasse la jonction entre l'objectif et le lame de verre.

Par exemple, pour grossir jusqu'à 400 X, vous augmentez à 200X, puis refaites la mise au point avec la vis micrométrique. Vous recommencez à 300X et ainsi de suite.
10- Modifier l'éclairage au besoin.
11- Dessinez ce que vous voyez. Notez le grossissement utilisé et le nom de l'objet observé.

Objet:.........................................

Grossissement.- ...................X

Activité B

B- Mesure du diamètre du champ du microscope
On appelle champ du microscope le cercle blanc que l'on voit en regardant dans l'oculaire.
1- Replacez le grossissement à 100 X.
2- Placez la lame portant le papier millimétré sur la platine du microscope .
3- Dessinez ce que vous voyez.
4- En observant le quadrillage, évaluez la dimension du diamètre du champ à 100 X; par exemple si on y voiyait 1 carré et demi , le champs ferai 1,5 mm de diamètre soit 1 500 microns. ( 1 mm= 1000 microns).
5- Inscrivez ici le diamètre, en microns, du champs à 100X de votre microscope.
6- Quel serait le champs du microscope à 200X......... , à 400X........... , à 500X.......... ou à 1000X .........

Objet: Papier quadrillé

Grossissement.- ...................X

Activité C

C- L'inversion des images
1- Placez la lame portant la lettre "e" sur la platine
2- À 100 X faites la mise au point.
3- Comparez l'orientation de la lettre sur la platine et l'orientation de son image dans l'oculaire. Dessinez.

POSITION DU e sur la platine............ POSITION DU e vu dans l'occulaire

.........................................

4- Déplacez lentement la lame vers la gauche tout en observant. Dans quel sens l'image se déplace-t-elle?
5- Déplacez lentement la lame vers l'avant tout en observant. Dans quel sens l'image se déplace-t-elle?

Activité D
D- Dessin d'un objet observé.
1- Prenez une lame préparée que l'on vous fournira ( suggestions: protozoaires variés ou coupe de feuille de mono ou dicotyle)
2- Placez cette lame et observez-la. Choisir le grossissement que vous croyez être le meilleur.
3- Dessinez ce que vous voyez dans un cercle représentant le champs du microscope, indiquez le nom de l'objet observé et le grossissement utilisé.
4- Estimez les dimentions de l'objet en microns.


Objet.-............................................

Grossissement.- ...................X